Ing. arch. Tomáš Sobota - TS design

Ing. arch. Tomáš Sobota, č. osvedčenia SKA 1308 AA,

Komenského 479/11, 974 01 Banská Bystrica, tel. : 0905 596 209

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA IBV

RIEČKA SEVER - HŔBOK

SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

Hlavný riešiteľ úlohy:

Ing. arch. Tomáš Sobota

Ing. arch. Radovan Jankovič

B. Bystrica 2019

Obsah:

A. 	ZÁKLADNÉ ÚDAJE	3

A.1. 	Určenie špecifického účelu použitia urbanistickej štúdie	3

A.2.	Určenie hlavných cieľov riešenia urbanistickej štúdie	3

B.	RIEŠENIE  URBANISTICKEJ  ŠTÚDIE	3

B.1.	Vymedzenie hranice riešeného územia	3

B.2.	Väzby vyplývajúce zo záväzných častí Územného plánu obce Riečka	3

B.2.1.	Návrh regulatívov funkčného usporiadania a priestorového využitia územia	3

B.2.2.	Všeobecné regulatívy	3

B.2.3.	Regulatívy funkčné pre výstavbu	4

B.2.4.	Regulatívy dopravy	5

B.2.5.	Regulatívy vodného hospodárstva	5

B.2.6.	Regulatívy energetiky	6

B.2.6.	Regulatívy pre ochranu a tvorbu životného prostredia	6

B.2.7.	Regulatívy ochrany prírody a krajiny a zachovania kultúrno-historických hodnôt	6

B.2.8.	Konkrétne regulatívy pre výstavbu:	6

B.3.	Záujmy ochrany štátu, civilná ochrana a ochrana pred živelnými katastrofami.	7

B.4.	Návrh verejného dopravného vybavenia	7

B.4.1.	Doprava automobilová – komunikácie	7

B.4.2.	Doprava pešia	8

B.5.	Vodné hospodárstvo	8

B.5.1.	Zásobovanie pitnou vodou	8

B.5.2.	Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd	8

B.5.3.	Odvádzanie povrchových vôd	8

B.6.	Energetika	8

B.6.1.	Zásobovaníe elektrickou energiou	8

B.6.2.	Energetická bilancia riešeného územia	9

B.6.2.	Verejné osvetlenie	9

## A. 	ZÁKLADNÉ ÚDAJE

## A.1. 	Určenie špecifického účelu použitia urbanistickej štúdie

Obec Riečka má vypracovaný územný plán v znení viacerých zmien a doplnkov. Územný plán bol spracovaný v roku 2000 a schválený bol 27. októbra 2000 ako Všeobecné nariadenie obce Riečka č. 1/2000.

V riešení urbanistickej štúdie ide o dotvorenie severnej časti obce Riečka, v  lokalite Hŕbok formou individuálnej bytovej výstavby (IBV). Tieto plochy boli navrhnuté v územnom pláne obce Riečka a doplnené o ďalšie plochy v rámci Zmien a doplnkov č.5 ako lokalita č. D5/5.

Úlohou urbanistickej štúdie je priestorovo – funkčné definovanie severnej časti obce Riečka, v  lokalite Hŕbok, ako aj určenie podmienok, ktoré by usmerňovali proces pretvárania riešeného priestoru zo súčasného stavu na navrhovaný.

Urbanistická štúdia spodobňuje riešenie predložené v Územnom pláne obce Riečka a bude slúžiť ako podklad pre územné rozhodovanie v riešenej lokalite.

## A.2.	Určenie hlavných cieľov riešenia urbanistickej štúdie

Zabezpečenie čo najoptimálnejšieho priestorovo – funkčného doriešenia IBV,

zabezpečenie citlivého prístupu pri riešení koncepcie vzhľadom k jedinečnému prírodnému priestoru,

zabezpečenie vysokej atraktivity riešenej lokality,

zabezpečenie návrhu riešenia technickou infraštruktúrou vrátane cestného sprístupnenia lokality v daných náročných terénnych podmienkach,

rešpektovanie špecifických terénnych daností, ako aj klimatických podmienok.

## B.	RIEŠENIE  URBANISTICKEJ  ŠTÚDIE

## B.1.	Vymedzenie hranice riešeného územia

Južnú hranicu tvorí jestvujúca zástavba obce Riečka. Severná a západná hranica je definovaná otvorenou krajinnou štruktúrou s roztrúsenou zástavbou rodinnými domami a rekreačnými chatami. Východnú hranicu tvorí jestvujúca zástavba rodinnými domami a cesta "Na štadión" z ktorej bude riešené dopravné napojenie riešenej lokality.

Výstavba bude realizovaná na vizuálne exponovanom mieste. Veľkosť riešeného územia predstavuje 3,31 ha.

## B.2.	Väzby vyplývajúce zo záväzných častí Územného plánu obce Riečka

## B.2.1.	Návrh regulatívov funkčného usporiadania a priestorového využitia územia

Pre optimálne usporiadanie, využívanie a dotváranie riešenej lokality bude potrebné v plnej miere akceptovať záväzné regulatívy vypracované pre tieto záujmové kruhy:

## B.2.2.	Všeobecné regulatívy

Katastrálne územie Riečky má slúžiť pre funkcie:

bývania

rekreácie

poľnohospodárstva (živočíšna výroba)

lesohospodárske

ochrany prírody a životného prostredia

pre funkciu bývania je určené samotné sídlo Riečka s náväznými plochami

pre funkciu individuálnej chatovej rekreácie má určené lokality Nevoľné, Pod Bánom, Laz

pre záhradkárske areály je určená lokalita Žiar nad Tajovom, avšak bez ďalšieho rozvoja

pre reprofiláciu zo záhradkárskych osád na areály ICHR sú určené lokality v okolí Tajovského salaša

pre agropodnikanie je určená plocha medzi Bulíkovou a Mravcovou. Agropodnikanie bude na báze živočíšnej výroby v max. kapacite 80 veľkých dobytčích jednotiek

zabezpečiť územie pred povodňovými vodami výstavbou suchého poldra pod Bulíkovou

za centrum obce považovať priestor od Obecného úradu po základnú školu a kostol

za centrum rekreačného areálu považovať areál Tajovského salaša a areálu TJ Tajov

športové plochy situovať:

  - do futbalového areálu

  - do areálu kameňolomu

  - do lyžiarskeho areálu

detské ihriská situovať:

  - do areálu MŠ a ZŠ

  - do polyfunkčnej plochy

  - k futbalovému ihrisku

  - k lyžiarskemu areálu

farebné riešenie stavieb v údolí Tajovského potoka - tmavé drevo, strechy v odtieňoch šedej, tmavo hnedé, murivo biele, okrové,

farebné riešenie stavieb v samotnej obci,

krytina - červená,

murivo - biele, tlmené pastelové farby,

sedlové strechy je možné doplniť o polvalby, resp. Podlomenice. Presvetlenie podkrovia cez strešné okná, resp. Vikiere,

z architektonických prvkov sa vylučujú - vežičky, dominujúce oblúky v pôdorysoch a pohľadoch.

## B.2.3.	Regulatívy funkčné pre výstavbu

zástavba v obci bude realizovaná individuálne, stojacimi objektmi so sedlovou strechou, so sklonom od 40°do 45°. Prípustné sú valby a polvalby. Výška zástavby - jednopodlažné s funkčným podkrovím. Pri terénnych predpokladoch je možný aj zvýšený suterén.

zástavba ICHR bude realizovaná individuálne, stojacimi objektmi so sedlovou strechou so sklonom od 40°do 45°, ukončené štítom. Možná úprava štítov je podlomenicami. Výška zástavby - jednopodlažné s funkčným podkrovím. Stavebné materiály - drevo, resp. murovaná stavba s omietkou. Vylučujú sa prvky s oblúkom v pohľadoch a pôdorysoch.

pre obec sú dovolené funkcie bývania, rekreácie, služieb, obchodu, školstva, zdravotníctva, športu, administratívy

pre obec sú prípustné s výnimkou funkcie - výroba, remeslá, poľnohospodárstvo (max. 2 veľké dobytčie jednotky)

pre obec nie sú prípustné prevádzky produkujúce hluk, zápach, nadmerné odpady, svetelné žiarenie a prevádzky zvyšujúce dopravné zaťaženie, ako aj prevádzky obmedzujúce využitie verejných plôch

pre rekreačné časti sú dovolené funkcie rekreácie, prípadne záhradkárstva, v záhradkárskych areáloch

v rekreačnej časti sa vylučuje funkcia výrobná, remesiel, administratívy, ako aj všetky činnosti produkujúce hluk, zápach, svetelné žiarenie, prašnosť

v úseku škôlka - obecný úrad je nutné pri rekonštrukcii, prestavbe objektov, posunúť stavebnú čiaru nad cestou, ďalej od cesty.

nie je prípustná zástavba ani provizórnymi stavbami, ktorá by zvyšovala povodňové nebezpečie. Nestavať v hladine záplav v r. 1999.

## B.2.4.	Regulatívy dopravy

ÚPN O Riečka

previesť šírkovú a smerovú úpravu cesty II. tr.

previesť šírkovú úpravu cesty III. tr.

realizovať cyklotrasy

dobudovať chodník popri ceste III. triedy

realizovať nutné asanácie, spojené s dopravným riešením (na miestnych komunikáciách)

realizovať parkoviská: pri kultúrnom dome, pri futbalovom ihrisku, pri dome smútku, pri lyžiarskych vlekoch, pri areály TJ Tajov, pri Tajovskom salaši v kapacitách určených v správe.

Zmeny a doplnky č.5 - lokalita D5/5

parkovanie uvažovať na pozemkoch stavebníkov,

objekty zásobovať elektrickou energiou,

vykurovanie riešiť na báze elektrickej energie, propán-butánu, prípadne na báze dreva

lokality D 5/5 a D 5/8 budú zásobované vodou predĺžením navrhovanej siete podľa platnej ÚPD,

odkanalizovanie bude riešené do doby vybudovania kanalizácie do nepriepustných žúmp s ná-sledným vývozom na príslušnú ČOV,

budúci investori v investičnej výstavbe sú povinní riešiť ochranu obyvateľstva a osôb prevzatých do starostlivosti výstavbou zariadení civilnej ochrany poľa vyhlášky MV SR 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, §4 ods. 5 písm. d) a prílohy č. 1, tretia časť, II. a to v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne (JÚBS) s dvojúčelovým využitím.

## B.2.5.	Regulatívy vodného hospodárstva

zásobovanie sídla pitnou vodou zabezpečiť jestvujúcim obecným verejným vodovom pozostávajúcim z dvoch tlakových pásiem so samostatnou akumuláciou, rozšíreným vo väzbe na územný rozvoj

deficit zdrojov pitnej vody kryť z prameňa Pod Bánom

splaškové odpadové vody odvádzať verejnou kanalizáciou na obecnú ČOV, ako účelovú etapu vo väzbe na územný rozvoj riešiť zneškodňovanie splaškových vôd v malých ČOV

dažďové vody odvádzať povrchovými rigolmi do miestnych potokov

vo väzbe na územný rozvoj realizovať miestne čiastočné úpravy potokov

minimálna miera akumulácie pitnej vody pre jednotlivé tlakové pásma 60% z Qdmax

dĺžka a profily navrhovaných vodovodných a kanalizačných potrubí a kapacity ČOV

## B.2.6.	Regulatívy energetiky

elektrifikáciu obce realizovať podľa kapitoly „elektrická energia“

územie obce počítať pre plynofikáciu.

## B.2.6.	Regulatívy pre ochranu a tvorbu životného prostredia

realizovať separovaný zber

domový odpad vyvážať na skládku TKO

realizovať suchý poder

stabilizovať pôdnu eróziu prevedením ornej pôdy do TTP, prípadne zastavaním

doplniť sprievodnú zeleň popri komunikáciách

zachovať močiarne spoločenstvá

obmedziť sukcesné procesy hospodárením na TTP

vyhlásiť pripravované prírodné rezervácie a areály

vyhlásiť nadregionálne biocentrum

v zmysle kapitoly ekostabilizačné opatrenia hospodáriť v lesoch

odpadové vody likvidovať v ČOV po výstavbe kanalizácie v obci. Do tých čias realizovať ich zachytávanie v žumpách. Objekty mimo zastavaného územia musia mať žumpy, prípadne domové čistiarne odpadových vôd

## B.2.7.	Regulatívy ochrany prírody a krajiny a zachovania kultúrno-historických hodnôt

Regulovaná plocha D5/5

je zakázaná výsadba introdukovaných a agresívnych rastlín,

pripravovaná výstavba rodinných domov, rekreačných chát, verejnoprospešných a ostatných stavieb musí rešpektovať ustanovenie zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (pamiatkový zákon) najmä pri zemných a výkopových prácach,

v prípade archeologických nálezov je potrebné postupovať podľa platného ustanovenia zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

## B.2.8.	Konkrétne regulatívy pre výstavbu:

Regulované plochy A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8 - obytná funkcia, jednopodlažná zástavba so zvýšeným suterénom a obytným podkrovím. Sedlová strecha s hrebeňom súbežným s komunikáciou.

Regulované plochy A6 - obytná funkcia, jednopodlažná zástavba s obytným podkrovím. Sedlová strecha s hrebeňom kolmým na komunikáciu

Ostatné regulované plochy a zástavba v prelukách - obytná funkcia, jednopodlažná s obytným podkrovím. Strecha sedlová. Pri tvorbe architektúry rešpektovať okolitú zástavbu v orientovaní štítov, výšky rímsy a podpivničenia.

Regulovaná plocha D5/5

Zástavba bude uskutočnená sólo stojacimi objektmi

vylučujú sa funkcie znečisťujúce vody, ovzdušie a obťažujúce okolie hlukom, zápachom a nadmerným svetlom.

strechy budú súmerné sedlové, prípadne valbové alebo s podlomenicou.

vylučujú sa oblúkové formy a to ako v pôdoryse, tak aj v pohľadoch.

objekty budú murované, omietnuté. Prípustná je kombinácia s drevom a miestnym kameňom. Krytina bude tmavohnedá, šedá, šedo-zelená.

Regulovaná plocha D5/5 - Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie ich regulácie.

funkčné využitie - bývanie vo forme IBV

prípustné využitie - žiadne

vylúčené funkcie - ostatné

spôsob zástavby - individuálne stojace objekty

percento zastavateľnosti - max 20 % z vlastného pozemku

výška zástavby - prízemie. Možný zvýšený suterén.

dopravné riešenie - z navrhovanej miestnej komunikácie Parkovanie na vlastných pozemkoch.

zásobovanie vodou - predĺžením navrhovaného (podľa ÚPN O) distribučného vodovodu

Odkanalizovanie-  Podľa ÚPN O  kanalizačného zberača AG 1- novej vetvy. Kanalizácia splašková. Dažďové vody odviesť povrchovo do potoka. Splaškové vody je nutné prečerpávať

iné ustanovenie – Nakoľko ide o exponovanú polohu je nutné trvať na prízemných stavbách so strechami sedlovými do 30°. Farebnosť objektov riešiť v nevýrazných, skôr tmavých farbách. Požadovať výsadbu vzrastlej zelene už pri zahájení stavby

## B.3.	Záujmy ochrany štátu, civilná ochrana a ochrana pred živelnými katastrofami.

Pri riešení záujmov civilnej ochrany obyvateľstva je potrebné zohľadniť požiadavky:

  - zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,

  - vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok a zariadení civilnej ochrany,

  - vyhlášky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.

Vzhľadom k reálnym možnostiam je predpoklad pre ochranu obyvateľstva ukrytím budovať ochranné stavby len formou úkrytov budovane svojpomocne v rodinných domoch (dvojúčelové stavby).

Varovanie obyvateľstva v riešenej zóne musí byť obecným úradom zabezpečené reláciou v obecnom rozhlase, alebo inými mobilnými vyrozumievacími prostriedkami.

Nezastavovať brehy  potokov. Tak isto nie je prípustné ich prekrytie,

Potencionálne zosuvné územia sú západnejšie od riešeného územia,

Ako zdroj požiarnej vody slúžia potoky

## B.4.	Návrh verejného dopravného vybavenia

## B.4.1.	Doprava automobilová – komunikácie

Lokalita Hŕbok bude prístupná vybudovaním novej komunikácie napojenej na miestnu komunikáciu s názvom "Na štadión". Navrhovaná prístupová komunikácia funkčnej triedy C3 navrhujeme v kategórii MO 6,5/30 s chodníkom na jednej strane komunikácie a tiež D1 MO 3,5/30.

Umiestnenie a usporiadanie navrhovanej komunikácie umožní v budúcnosti jej predĺženie v zmysle Územného plánu obce Riečka.

## B.4.2.	Doprava pešia

Pešie chodníky sú navrhnuté šírky 2m,  2,5m a 4m. V južnej časti sa napoja na jestvujúce schodisko.

## B.5.	Vodné hospodárstvo

## B.5.1.	Zásobovanie pitnou vodou

V riešenom území nie je vybudovaný žiadny verejný vodovod. Zásobovanie pitnou vodou  riešenej lokality bude realizované napojením sa na jestvujúci verejný vodovod v ulici "Na štadión" rozvodným potrubím DN110 dĺžky cca 380m.

Verejný vodovod v riešenej lokalite bude zároveň slúžiť ako základ pre ďalšie rozšírenie verejného vodovodu (DN 110) v zmysle Územného plánu obce Riečka.

Na koncových vetvách umiestniť pozemné hydranty.

Priemerná potreba pitnej vody

| Počet obyvateľov | Špecifická potreba vody | Priemerná potreba vody |
| --- | --- | --- |
|  | l. os -1.d-1 | m3.d-1 | l.s-1 |
| 112 (25 RD) | 135 | 15,12 | 0,18 |

## B.5.2.	Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd

V obci Riečka nie je vybudovaná žiadna splašková kanalizácia ani ČOV. Splaškové vody sú akumulované v žumpách.

Územný plán obce Riečka navrhuje v obci vybudovanie splaškovej kanalizácie s likvidáciou kalových vôd v obecnej ČOV, resp. malých, lokálnych ČOV. V riešenej lokalite, v územnom pláne, je navrhnutá trasa splaškovej kanalizácie s označením AG1. Nakoľko vybudovanie splaškovej kanalizácie v obci v dohľadnej dobe nie je možné, zachytávanie splaškových vôd z navrhovaných rodinných domov bude zabezpečené v žumpách s likvidáciou obvyklým spôsobom.

Urbanistická štúdia navrhuje rezervovať koridor pre vybudovanie splaškovej kanalizácie (vetva AG1) podľa návrhu územného plánu obce Riečka.

## B.5.3.	Odvádzanie povrchových vôd

Územný plán navrhuje zvádzanie dažďových vôd do rigolov popri cestných komunikáciách s vyústením do vodných recipientov.

Urbanistická štúdia navrhuje v riešenej lokalite vybudovanie dažďovej kanalizácie profilu DN 300 s vyústením do jestvujúcich potokov na oboch stranách riešeného územia.

## B.6.	Energetika

## B.6.1.	Zásobovaníe elektrickou energiou

Riešené územie je v územnom pláne navrhnuté zásobovať elektrickou energiou z kioskovej trafostanice TS10 (400kV) ktorá okrem iného mala zásobovať aj ďalšie lokality v blízkosti riešeného územia. Nakoľko v dohľadnej dobe táto trafostanica nebude vybudovaná, riešené územie navrhujeme zásobovať z jestvujúceho NN rozvodu vedeného na stožiaroch umiestnených na ul. Na štadión.

Novú NN sekundárna káblovú sieť realizovať zemnými káblami AYKY do 240 mm2 slučkovaním cez prípojkové a rozpojovacie skrine objektov.

## B.6.2.	Energetická bilancia riešeného územia

Pri bilancovaní potreby elektrickej energie riešeného územia sa vychádzalo z predpokladu, že 70% navrhovaných objektov RD bude využívať komplexne na vykurovanie, varenie a na prípravu teplej úžitkovej vody elektrickú energiu, v menšej miere drevo.

Navrhované rodinné domy celkom za riešené územie - návrh  spolu 25 IBV (b.j.):

S bIBV iel   =  15 x 20 kW/b.j. =  300 kW

S bIBV sel  = 300 x 0.7 = 210 kW

S bIBV itč   =  10 x 11 kW/b.j. =  110 kW

S bIBV stč  = 110 x 0.45 = 49.5 kW

Komunálna spotreba s verejným osvetlením (VO):

S koms  =  16 kW

S s celkom    =  210 + 50 + 16 = 276 kW

Vysvetlivky: S bIBV iel – celkový inštalovaný príkon pre byty  IBV/b.j./ s komlexnou elektrifik.

SbIBV sel – celkový súčasný príkon pre byty  IBV (b.j.) s komlexnou elektrifik.

S bHBViel – celkový inštalovaný príkon pre byty  HBV/b.j./ s komplexnou elektrifik.

S bHBVsel – celkový príkon pre byty  HBV (b.j.) s komplexnou elektrifik.

S bIBV itč – celkový inštalovaný príkon pre byty  IBV/b.j./ s alt. zdrojom tepla (TČ)

S IBV stč – celkový príkon pre byty  IBV (b.j.) s alt. zdrojom tepla /TČ/

S OVs -  celkový súčasný  príkon  občiansku vybavenosť  (predpoklad)

S koms - celkový súčasný  príkon pre komunálnu spotrebu a verejné osvetlenie

S s celkom – celkový požadovaný súčasný príkon pre danú lokalitu

## B.6.2.	Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie realizovať na samostatných stožiaroch VO zemnými káblami AYKY-J, CYKY-J  do 25 mm2  s pripojením na centrálny impulz obce s úspornými LED zdrojmi.